# Dieter’s

# Nixie Tube Data Archive

This file is a part of Dieter's Nixie- and display tubes data archive

If you have more datasheets, articles, books, pictures or other information about Nixie tubes or other display devices please let me know.

Thank you!

| Document in this file | Unknown Russian tube data book: different IV-type tube data |
| --- | --- |
| Display devices in this document | IV-1, IV-2, IV-3, IV-3A, IV-4, IV-5, IV-6, IV-9, IV-11, IV-12, IV-13, IV-14, IV-17, IV-18, IV-19, IV-20, IV-21, IV-22 |

Russian IV-Tubes

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИВ-1

Люминесцентный вакуумный индикатор. Предназначен для формирования знаков (точка и тире) в устройствах вычислительной техники. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 3000 ч. Масса не более 7 г.

ИВ-2

Люминесцентный вакуумный сверхминиатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр (0...9) и запятой из отдельных светящихся сегментов в устройствах вычислительной техники. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 3000 ч. Масса не более 7 г.

ИВ-3

Люминесцентный вакуумный сверхминиатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр (0...9) и десятичного знака (запятой) из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости, в устройствах вычислительной техники. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 3000 ч. Масса не более 7 г.

ИВ-3А

Люминесцентный вакуумный сверхминиатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр (0...9) и десятичного знака (точки) из отдельных светящихся сегментов, расположенных и одной плоскости, в устройствах вычислительной техники. Свече ние — зеленое. Долговечность не менее 3000 ч. Масса не более 7 г.

ИВ-4, ИВ-17

Люминесцентные вакуумные миниатюрные индикаторы. Предназначены для формирования цифр, букв и различных символов из отдельных светящихся сегментов для использования в индикаторных устройствах для цифровой, буквенной и знаковой информации. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 1000 ч. (для ИВ-17 3000 ч.). Масса не более 16 г (для ИВ-17 15 г).

ИВ-5

Люминесцентный вакуумный миниатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр, букв и различных символов из отдельных светящихся сегментов в индикаторных устройствах для цифровой, буквенной и знаковой информации. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 1000 ч. Масса не более 13 г.

ИВ-6

Люминесцентный вакуумный сверхминиатюрный индикатор. Предназначен для формирования и воспроизведения цифр (0...9) и точки из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости, в индикаторных устройствах. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 10 000 ч. Масса не более 11 г.

ИВ-9

Вакуумный сверхминиатюрный индикатор накаливания. Предназначен для формирования цифр (0...9) и десятичного знака из отдельных светящихся сегментов в индикаторных устройствах. Долговечность не менее 10 000 ч. Масса не более 6 г.

ИВ-11

Люминесцентный вакуумный миниатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр (0...9) и точки из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости, в аппаратуре широкого применения. Свечение — зеленое. Долговечность по менее 5000 ч. Масса не более 11 г.

ИВ-12

Люминесцентный вакуумный миниатюрный индикатор. Предназначен для формирования цифр (0...9) из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости, в аппаратуре широкого применения. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 5000 ч. Масса не более 4 г.

ИВ-13

Вакуумный миниатюрный индикатор накаливания. Предназначен для формирования цифр (0.. .9) и запятой из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости. Долговечность не менее 5000 ч. Масса не более 17 г.

ИВ-14

Вакуумный миниатюрный индикатор накаливания. Предназначен для формирования знаков (плюс, минус) и единицы из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости. Долговечность не менее 5000 ч. Масса не более 17 г.

ИВ-18

Вакуумный люминесцентный индикатор. Предназначен для отображения информации одновременно в восьми цифровых и в одном знаковом (служебном) разрядах в виде цифр, точки и знаков, формируемых в одной плоскости из отдельных светящихся сегментов, в устройствах широкого применения, использующих принцип индикации с временным уплотнением. Свечение — зеленое.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИВ-19, ИВ-20

Вакуумные индикаторы накаливания. Предназначены для формирования цифр (0...9) и десятичного знака в индикаторных устройствах. Долговечность не менее 10 000 ч. Масса не более 20 г.

ИВ-21

Вакуумный люминесцентный сверхминиатюрный индикатор. Предназначен для отображения информации одновременно в восьми цифровых и одном знаковом (служебном) разрядах, формируемых из отдельных светящихся сегментов, расположенных в одной плоскости, преимущественно для малогабаритных ЭКВМ с автономным питанием, использующих принцип индикации с временным уплотнением. Свечение — зеленое. Долговечность не менее 5000 ч. Масса не более 13 г.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИВ-22

Вакуумный люминесцентный индикатор. Предназначен для отображения информации в виде цифр (0...9) и десятичною знака (тонки) в индикаторных устройствах аппаратуры специального назначения индивидуального и группового пользования. Свечение -зеленое. Долговечность не менее 5000 ч. Масса не более 20 г.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ